Bedienungsanleitung

# STOPPER-MODUL V2.20

STOPPER-MODUL V2.20	1

1.	STOPPER Bild Übersicht	2

2.	FIFO vom Stopper	4

# STOPPER Bild Übersicht

Die Button’s haben folgende Funktionen:

- StopperSperren	> Stopper wird manuel gesperrt, wenn geschlossen ist

- StopperSchliessen	> Nur bei stehender Kette möglich

- StreckeSperren	> Bei manueller Verschiebung der Wagen einsetzbar

- StopperStatus	> Stopper zu/warten/offen

- Teil kommt		> Anzeige das ein Teil unterwegs ist

- Teil Ist da		> Teil/Teile sind vorhanden

- Teil geht		> Teil verlässt den Stopper

- INI-Puffer		> Wenn es als FIFO parametriert ist, ist der INI aktiv

- INI-ANM		> Teil Anmeldung

- INI-Klinke		> Klinken Aktion

- INI-ABM		> Teil Abmeldung

- StopperLOCKin	> Stopper ist gesperrt / Puffer voll oder Teil ist da

- StopperLOCKout	> Stopper Ziel ist gesperrt

Weiterhin gibt das Stopper-Modul alle möglichen Störungen im Klartext aus.

- ANM Ini wurde manipuliert

- ABM Ini wurde manipuliert

- Klinken Überwachung hat ausgelöst

- ANM Ini wurde nicht verlassen

- ABM Ini wurde nicht erreicht

- ABM Ini wurde nicht verlassen

- Taktzeitstörung Ziel nicht erreicht

- Taktzeitstörung Stopper öffnen/schliessen

Das Stopper-Modul wurde als Bildbaustein programmiert und ist in einem entsprechenden Panel schnell und günstig integriert.

Das Software-Modul wurde in SCL geschrieben. Die Einheit ist als Multiinstanz für

n-Stopper einsetzbar. Der Bildbaustein (BBS) ist entweder durch ein Aufrufmodul oder über die Stopper-Nummer aktivierbar.

Das SCL-Modul ist parametrierbar als „AUFGABE“ / „FIFO“ / „STANDART“ und

kontrolliert bei allen Optionen auch eine komplexe Datenverwaltung wie Zeitstempel, Status und Verweilzeiten. Über eine Datenbank können dann diese Werte bei der Ausgabe übergeben werden.

Funktionen als „AUFGABE“:

- Teil kommt	> Roter Pfeil fordert zur Eingabe der Wagen Nummer auf

- Nummer<>0	> Button „Aufgabe“ erscheint, dann den Button

- Drücken…	> Freigabe des Stoppers wenn Ziel Freigabe IO

Störungen wie oben…

Funktionen als „STANDART“:

- Teil kommt	> ANM INI wird aktzeptiert

- Freigabe	> Stopper öffnet sich, wenn Ziel Freigabe IO

Störungen wie oben…

Funktionen als „FIFO“:

- Teil kommt	> ANM INI wird aktzeptiert

- FIFO ADD	> Das Teil wir in den Fifo mit Nummer und Zeitstempel      eingetragen. Der Puffer Initiator ist über den Taktgeber Kette entprellt

- FIFO voll	> Der Stopper wird gesperrt, wenn die maximale Anzahl erreicht ist. Wenn eine Ziel Freigabe vorhanden ist, öffnet sich der Stopper.

Störungen wie oben…

# FIFO vom Stopper

Die Button’s haben folgende Funktionen:

- IN		> Manuelles füllen des Stoppers

- OUT		> Manuelle Freigabe des Stopper (Zeit sekundär)

- DELALL	> Alle Daten löschen

- DEL		> Aktuelles Teil wird gelöscht (oben)

Variablen (Grün änderbar):

- System-Zeit	> CPU oder Panel Zeit

- TimeOver	> Ist die Zeitüberschreitung die erlaubt ist, sonst ROT

- Freigabe	> Freigabe Zeit des Stoppers

- MENGE	> Vorhande Anzahl der Teile

- MAX		> Maximale Anzahl der Teile im Stopper (30)

- SOLL-Zeit	> Verweilzeit ab Ankunft

- IST-Zeit	> Abgelaufene Zeit

Die maximale Anzahl im FIFO sind 30-Teile. Für diese Teile werden die Nummern mit Zeitstempel und Status mitgeführt.

Preise inklusive Integration im vorhandem System (TIA-Portal V13) auf Anfrage unter info@ghorn.de oder die Webseite nutzen.